MSD1004U IPTV网关

本系统信源采用大卡机、编码器、IP 网关可接收电信、移动、联通等运营商的直播信号，

将接收到的信号通过 IP 网络输出至核心交换机，通过核心交换机和楼层交换机将信号传输至

IPTV 机顶盒和智能电视机。智能电视机安装 APK 软件实现节目播出。

系统优点：

1）实现电视直播、影片点播、节目时移、酒店服务等。

2）管理系统界面可定制，内容编排可以灵活配置和编排。

3）支持图文广告，可以发布图片、二维码、字幕等广告信息。

4）投资少，成本低，网络建设简单。

5）可传输更多节目，可做更多的电视直播等。

6）可设置本地特色服务指导，如旅游景点介绍、地区特产、广告等。

7）看电视、上网一线即可。

8）部分安卓系统智能电视可以省去机顶盒，客房更整洁美观。

IP 网关可接收电信、移动、联通等运营商的直播信号，将接收到的信号通过 IP 输出至

DTMB/QAM 调制器，调制后经过同轴电缆把信号传输至接收终端（如机顶盒/智能电视）。

系统优点：

1.利用原来的有线电视网络即可，无需新建传输网络。

2.设备集成度高、利用率高，占地少，便于建设和管理。

3.不会出现模拟电视系统常见的雪花等问题。


                   产品概述

MSD1004U IP 网关设备支持 5-7 路 IP 输入，1-2 路 IP 输出（选配）；支持 PPPOE 运营商网

络拨号功能，IP 信号可直接接入智能电视机或智能机顶盒，建设费用和运营成本低。

主要特性

Ø 支持 5 路运行商 IPTV 信号（千兆口）；

Ø 支持运营商 IPTV PPPOE 拨号功能，5 路信号均可拨号；

Ø 运营商 IPTV 直播信号为组播、双口光猫输出方式；

Ø 支持组播，单播分别或同时采集直播流；

Ø 1 个千兆网口输出，码流输出方式：单播 TCP\HTTP 或组播 UDP；

Ø 配置终端播放 APK；

Ø 网关支持酒店自办视频节目；

Ø 支持本地 U 盘插播节目

；

美视达天线器材有限公司

联系方式：

程金玉(总经理) 电话与微信 18925224588 QQ 2881630
肖桂华（销售）电话  15818692355  QQ 3602150279