MH-1801S使用说明书

一．面板说明

工作状态指示灯，从左到右:

⑴．Power 灯：工作状态—开机红灯亮，通电正常

⑵．Lock灯：灯亮表示机器处于信号锁定状态。

⑶.  IR:  遥控信号接收。

(4).13V/18V灯：灯亮表示LNB的供电电压在水平/垂直状态。

(5).22K灯: 22KHZ,不亮表示处于0KHZ。

1．MENU：菜单键。

2．F1：屏显开关键。

3．F2：上一页

4．数字键：0~9。

5．F3：信号锁定后提示音开关。

6．F4  下一页

7．EXIT：退出键。

8．导航键：4个方向键和确认键。

►：音量增加和光标右移键。

◄：音量减小和光标左移键

▲：频道增加和光标上移键

▼：频道增加和光标下移键。

OK：参数确认键。

9．SAT：显示卫星和相关节目。

10．INFO：显示节目信息。

11．FIND：广播/电视切换键。

12．L/R：声道切换键，可以左声道，右声道，立体声之间切换。

13．待机键：按此键可以进入待机状态。

14．MUTE：静音键。

15．SCAN：暂停键。

16．电源开关：若长时间不使用机器，建议将开关设置OFF。

17．直流电源/充电输入插孔。

18．USB升级口。

19．LNB IN，天线信号输入F头

20..新增功能：寻星仪侧面两个功能接口 [ AV输出音视频功能，AV输入音视频功能]

二．调星指南

２.１　调星操作

在节目表中选择要接收的节目，进入主菜单选择频道信息进入该菜单，也可按快捷键INFO进入，或在主菜单选节目设置进入增加节目菜单，设置好各项参数，屏幕下方显示信号强度和信号质量，调整天线方位角及仰角，使信号质量长度条（数值）最大，这时天线已经对准即可正常接收卫星信号．该机具有锁定信号提示音功能，方便在强光下或远距离调星，按一下F3键开启提示音，当接收到信号时，会有声音提示您，此时只是说明天线已经对准卫星，但不一定是最佳位置，还需要根据信号质量进行微调，使之处于最佳位置．

２.２　自动搜索

按快捷键SCAN进入自动搜索菜单，按◄►键移动光标，按数字键输入本振频率，也可以用▲▼键修改数字，修改搜索模式、22K、ＤiSEqC参数，按ＯＫ键全频段自动搜索卫星节目。

三．操作指南

３.1　电视节目表

1．按 ▲▼键可上下移动光标选择节目，右侧预览小窗口播放当前光标所在频道的节目。

２．按◄►键可以在节目列表中实现翻页功能。

３．按ＯＫ、MENU、EXIT键进入全屏播放状态。

３.２　广播节目表

1．按 ▲▼键可上下移动光标选择节目。

２．按◄►键可以在节目列表中实现翻页功能。

３．按ＯＫ、MENU、EXIT键进入播放状态。

３.３　节目设置

１.增加节目

输入本振频率、下行频率、符号率、极化方式、22Ｋ、ＤiSEqC、模式等参数，按ＯＫ键搜索节目。 ⑴  按◄►键移动光标。

⑵  按数字键输入本振频率、下行频率、符号率，也可以用▲▼键修改数字。

⑶  按 ▲▼键修改极化方式、22Ｋ、ＤiSEqC、模式。

⑷  按ＯＫ键搜索节目。

⑸  按MENU、EXIT键退出。

2．修改本振频率

⑴  按◄►键移动光标。

⑵  按数字键输入本振频率，也可以用▲▼键修改数字。

⑶　按ＯＫ键完成修改。

３.４　编辑节目

1．删除单个节目

⑴  进入删除单个节目菜单，按 ▲▼键移动光标找到要删除的节目，按ＯＫ键打上删除标记，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　再次按ＯＫ键确认删除。

⑵  按◄►键翻页。

⑶  按MENU、EXIT键退出。

2．删除所有节目

⑴  进入删除所有节目菜单，选择确定删除所有节目。

⑵  选择取消不进行删除操作．

３．设置喜爱节目

⑴  进入设置喜爱节目菜单，按 ▲▼键移动光标找到要喜爱的节目，按ＯＫ键打上喜爱标记，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　再次按ＯＫ键取消喜爱标记。

⑵  按◄►键翻页。

⑶  按MENU、EXIT键退出。

4．移动节目

⑴  进入设置移动节目菜单，按 ▲▼键移动光标找到要移动的节目，按ＯＫ键打上移动标记．

⑵　按 ▲▼键移动节目，再次按ＯＫ键确认移动．

⑵  按◄►键翻页。

⑶  按MENU、EXIT键退出。

３.５　频道信息

进入频道信息菜单，显示该频道的相关信息．

３.６　语言

⑴　进入语言菜单，按 ▲▼键移动光标，按ＯＫ键选择一种语言．

⑵  按MENU、EXIT键退出。

３.７　系统设置

１．电视制式

⑴　进入电视制式菜单，按◄►键修改参数．

⑵  按MENU、EXIT键退出。

２．恢复默认设置

⑴  进入恢复默认设置菜单，选择确定恢复出厂设置。

⑵  选择取消不进行恢复出厂设置操作．

３．对星指导

⑴　进入对星指导菜单，按◄►键移动光标．

⑵  按数字键输入本地经纬度、卫星经度，也可以用▲▼键修改数字。

⑶　按确认键计算天线方位角和仰角。

⑷  按MENU、EXIT键退出。

４．软件升级

⑴　进入软件升级菜单，按◄►键选择升级模式和升级方式．

⑵  选择开始按ＯＫ键开始升级．

⑶  按MENU、EXIT键退出。

５．OSD设置

⑴　进入OSD设置菜单，按 ▲▼键移动光标．

⑵　按◄►键修改参数．

⑶　菜单颜色有６种风格，透明度有８个级别．

⑷  按MENU、EXIT键退出。

三．技术参数

| LNB输入 | 连接头 | F 制公头 |
| --- | --- | --- |
|  | 频率范围 | 950MHz-2150MHz |
|  | 信号电平 | -65dBm~-25dBm |
|  | LNB 供电 | 13/18V,max400mA |
|  | LNB 开关控制 | 22KHz |
|  | DiSEqC | 1.0 版本 |
| 解调芯片 | 解调 | QPSK |
|  | 符号率 | 2Mbps~45Mbps |
|  | SCPC和 MCPC 兼容 | 是 |
| 系统 | 处理器 | 32bit processor (200MHz) |
|  | SDRAM | 16Mbyte |
|  | FLASH | 4Mbyte |
| 视频 | MPEG 2 | Main Proflie@Main Level |
|  | 速率 | up to 15M bits/s |
|  | 分辨率 | 720*576,720*480 |
|  | 视频格式 | PAL/NTSC/SECAM |
| 音频 | MPEG 1 layer 1&2 |  |
|  | 声音模式 | 单声道 |
|  | 采样频率 | 32,44.1 and 48KHz |
| 数据接口 | USB口 |  |
| 电池 | 锂聚合物电池 | 3000mAh |
|  | 电压 | 8．4VVolt |
| 电源适配器 | 输入电压范围 | 90-240V 8.4V 1A |
|  | 输出电压 | 8．4V |
| 规格 | 尺寸 | 9.2x15.5x4.5 (cm) |
|  | 重量 | 1Kg |

注意事项：必须使用原配的充电器进行充电，充电时充电器上面显示红灯，充满电显示绿灯，请勿使用其它规格型号的充电器进行充电。以免引起电池出现不良问题和故障。