MH-1802S寻星仪产品功能规格书

产品简介：寻星仪产品由专业厂家设计生产，并非是所谓DIY产品，请大家看清楚再购买，产品性能质量保证，功能全面，外壳是模具制造批量生产。

信号调试可以通吃，支持中九ABS，DVB-S/S2，MPEG-2/4，H.264, H.265，AVS+，HEVC，4K等，MPEG-2免费台可以看画面，AVS+格式信号显示可以锁定。高清格式都可以精准显示信号强度和信号质量。

信号强度条和信号质显示条，不闪不跳，真实显示信号比例，不虚高。

产品特点及功能：

1．一键寻星功能，可以直接按数字编号和按OK键选星实现快捷寻星

2．内置20颗卫星最新节目参数，方便用户调星使用（附下面卫星列表）

3．3.5寸奇美液晶屏，画面清晰，可视直观，MPEG-2有图有声

4．信号锁定后，有信号报警功能，有信号锁定指示灯

5．支持22K开关，支持四切一开关，22K指示灯

6．极化H/V电压指示灯，双色LED指示灯

7．信号条放大功能，INFO键按一次显示系统信息，按两次显示放大信号条

8．断电自动记忆功能，存储大容量节目

9．夜光键盘显示，信号自动控制，按键手感更舒适

10．视频信号输入输出功能，可调监控或其它视频源信号输入

11．电池电量显示，3000MA大容量聚合物锂电池，工作时间4小时

| MH-1802S 20星一键寻星内置卫星参数对照表 |
| --- |
| 1 | 中星6A C 125.0E | 11 | 中星2号 C 88.0E |
| 2 | 中星6B C 115.5E | 12 | 中星2号 KU 88.0E |
| 3 | 马星3号3A C 91.5E | 13 | 韩星5号 KU 113.0E |
| 4 | 亚洲4号 C 122.0E | 14 | 越星1/2号 C 132.0E |
| 5 | 亚太5号 KU 138.0E | 15 | 亚洲5号 C 100.5E |
| 6 | 亚太6号 KU 134.0E | 16 | 韩星6/7号 KU 116.0E |
| 7 | 亚太7号 KU 76.5E | 17 | 亚洲7号 C 105.5E |
| 8 | SES-7/9 KU 108.2E | 18 | ABS-2 KU 75.0E |
| 9 | 中星9号 KU 92.2E | 19 | 国际19号 C 166.0E |
| 10 | 中星9A KU 101.4E | 20 | 泰星5/6/8号 C 78.5E |

| MH-1802S寻星仪主要功能 |
| --- |
| 中文介面 | 中文介面，单模系统，菜单操作简便，介面图详细见下面图 |
| 超强接收 | 采用高灵敏度接收芯片，可以实现快速信号接收显示 |
| 信号报警 | 信号报警功能开关，在特定环境下不用看屏幕听报警声即可完成调试工作 |
| 信号接收 | 支持ABS-S，DVB-S/S2，MPEG-2/4，H.264/265,HEVC,AVS+,4K通吃所有格式信号显示 |
| 短路保护 | 防止LNB信号馈线短路保护 |
| 寻星调试 | 锁定信号时会有报警功能，信号锁定灯亮 |
| 外观功能 | AV输入，AV输出功能，输出接到电视上，还可以用遥控操作换台 |
|  | 电源指示灯、信号锁定灯、22K指示灯、极化电压13V、18V指示灯，方便直观调星 |
|  | 可输入监控摄像头信号进行图像显示，调试监控视频信号 |
|  | 键盘按键灵活可靠，功能多，快捷键多，可以方便直接调星操作 |
|  | USB接口，方便更新软件，升级节目最新数据 |
| MH-1802S配置参数 |
| 频率参数 | 频率范围：950~2150MHz |
|  | 信号电平：−65dBm ~ −25dBm |
|  | 输入阻抗：75Ω |
|  | LNB供电： 13/18V,max400mA |
| 其 它 | 显示器：3.5英寸精细液晶LCD屏幕 |
|  | 系统语言：中文、英文 |
|  | LNB开关控制：22KHz |
|  | DisEqC:1.0 支持四切一开关控制 |
|  | PID码输入接收显示 |
|  | 音频输出：内置扬声器 |
|  | USB端口：标配 |
|  | 外形尺寸：155*92*45（MM） |
|  | 工作温度：-10℃ ~ +40℃ |
|  | 净重：0.5Kg 含包装毛重：0.9Kg |
| 电 源 | 直流供电电池：DC直流锂聚合物电池 |
|  | 电源适配器输入：AC110V/60Hz/ 240V/50Hz±10% |
|  | 电源双色指示灯充电器，恒流源电源，红灯表示充电，绿灯表示充满自动保护电池 |
|  | 工作时间：连续工作4个小时左右(充满电时) |
|  | 充电时间：首次充电5小时，以后不大于4小时 |
| 随机附件 | 交流电源适配器 1个 车载充电器： 1个 |
|  | 说明书光盘 1张 升级数据线： 1根 |
|  | 遮光保护套 1个 免提半挂式背包带： 1根 |
|  | AV音视频输出转换线 1根 |

寻星调试展示1